## Slide 1: Project pHRI Festo AG & Co. KG
Jörg Fehr und Fabian Kempter
in Kooperation mit Walter Kuhlbusch und Achim Fischer (Festo AG & Co. KG)
Safety Bewertung der Mensch-Maschine-Interaktion durch Simulation mit Menschmodellen
Notes: ITM Slide Design

## Slide 2: Agenda - Überblick
Arbeitsschritte des Projekts:
1) Simulationsabgleich mit ISO TS 15066 in Madymo
Identifikation relevanter Lastkollektive
Untersuchung der Eignung von existierenden Menschmodellen aus der Fahrzeugsicherheit
  Kontaktdefinitionen
  Auswahl geeigneter Modelle
Generierung von Kraft-Weg Kurven mit Modellen für
  Sensor
  Mensch
  Impaktor bzw. Roboter
  Abgleich mit Kalibrierungskurven eines GTE Kraftsensors
2) Ableitung von Anforderungen für Menschmodelle, welche in Festo-Simulationsworkflow integrierbar sind
Kontakterkennung und -definition
3) Einflussanalyse von
effektive Masse vs. Roboterkollision
Nachgiebigkeiten in den Robotergelenken
4) Vergleich zu FE-Menschmodellen
Kontaktdruck

## Slide 3: Stand der Technik
Untersuchungen mit Modellen aus dem Bereich Crashsimulation von [Haddadin15,Oberer-Treutz18]
  Verletzungskriterien aus Crashtestszenarien, z.B. HIC
Anstelle der Auslegung mittels Verletzungskriterien sollte die Interaktion möglichst unterhalb der Schmerzgrenze liegen (Ansatz von ISO TS 15066)
  Kraft- und Drucklimitierung

## Slide 4: Programmtechnische Umsetzung
Die Untersuchungen werden mit der MKS-Software Madymo vorgenommen, weil
validierte Menschmodelle und Dummymodelle aus Fahrzeugsicherheit vorhanden
unterschiedliche Kontaktdefinitionen möglich
effiziente Berechnung, da keine großen FE Modelle nötig
übertragbar auf mögliche spätere Implementierung in MKS-Code
auch Roboterstruktur (rel. einfach) in Madymo modellierbar
effiziente Implementierung von Szenarienvariationen
Neben effizienten Madymo Modellen, kann Untersuchung von Druckverläufen mit LS-Dyna Modellen sinnvoll sein
GHBMC zeigt die größte Detailtreue für Druckverteilungsuntersuchungen
  mit PIPER Metadaten ist Positionierung der detaillierten FE Modelle möglich
  Lizenz nur bis August 2018
    evtl. verlängern

## Slide 5: Menschmodelle in Madymo
Füßgänger Modell Ellipsoid
Ellipsen als Kontaktflächen
passiv
Active Human Body Model
FE Körperoberfläche
aktive Muskulatur
Dummy Modelle
validiert für Hochbeschleunigungsszenarien
Oberflächen als Ellipsen- oder FE-Flächen

## Slide 6: Notwendiger Input von Festo
Kinematik des BionicCobot
  Inverse Kinematik
Dynamik
  Massenmatrix und Vektor der Corioliskräfte
Kalibrierungskurven, z.B. aus Kalibriermessungen mit Kraftsensor von GTE
linearisiertes Modell um Arbeitspunkt mit effektiver Steifigkeit
  welche effektive Steifigkeit tritt im Betrieb auf?
welche TCP Geschwindigkeiten werden angestrebt?

## Slide 7: Kontaktszenarien
Quelle: Haddadin15
wird vorerst nicht betrachtet

## Slide 8: Sichere Verfahrgeschwindigkeit
Bestimmung der maximalen sicheren Geschwindigkeit abhängig von
  effektiver Masse
  Kontaktbereich/Kontaktradius
  die wirkende Kraft aus den Motoren in Richtung der Kollision
  Steifigkeit des Kontakts k_c
  Stoppzeit t_s
  (Kollisionsgeschwindigkeit v_c)
  Körperbereich
Weitere interessante Einflussfaktoren sind
  Körperhaltung des Anwenders
  Nachgiebigkeit des Roboters

## Slide 9: Ideen
Durch die Gelenknachgiebigkeit inherente Sicherheit
  aber auch Gefährdungspotential durch gespeicherte Energie, siehe [Kirchhoff18]

## Slide 10: FEM Beispiel Druckverteilung
ViVA OpenHBM
  relativ grobe Diskretisierung
  Darstellung der Kontaktdrücke möglich
GHBMC
  deutlich feinere Vernetzung des Weichgewebes
  Simulation auf Rechencluster
Kugel auf Unterarm:
Verschiebung bunt, Kontaktkräfte als Vektoren

## Slide 11: Quellen
[Haddadin15] Haddadin, S. Drechsler, R. & Kühne, U. (Eds.): Physical Safety in Robotics Formal Modeling and Verification of Cyber-Physical Systems: 1st International Summer School on Methods and Tools for the Design of Digital Systems, Bremen, Germany, September 2015, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015, 249-271
[Oberer-Treitz18] Oberer-Treitz, S.: Abschätzung der Kollisionsfolgen von Robotern zur Bewertung des sicheren Einsatzes in der Mensch-Roboter-Kooperation Fraunhofer Verlag, 2018
[Kirchhoff18] Kirchhoff, J.: Towards Dependability of Ultra Lightweight Tendon Driven Series Elastic Robots, Technische Universität Darmstadt, 2018.