## Slide 1: Studentische Projektarbeit “Parcelcopter”
Hannes Pfitzner, Joachim Hecker,
Sebastian Bobrzyk und Jakob Englert
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Prof. E.h. P. Eberhard
M.Sc. W. Luo
Modellierung, Simulation,
Optimierung und Bau
eines Quadrocopters
Notes: ITM Slide Design

## Slide 2: Einleitung
Quelle: flyzipline

## Slide 3: Gliederung
Gliederung:
Greifermechanik
Sensorik
Aktorik
Software-Architektur
Bilderkennung
Programmablauf

## Slide 4: Greifermechanik - Einleitung
Ziel des konstruktiven Parts:
Konstruktion eines Greifarms
Modular montierbar
Funktionssicherheit
Dauerfestigkeit
Stabilität
Geringes Gewicht

## Slide 5: Greifermechanik - Vorgaben
1) Gesetzeslage
Max. Gewicht von 2 kg
Mechanik + Last Gewicht ca. 500g
2) Materialvorgabe
Plexiglas (3mm & 6mm)
Metallschrauben
Kunststoffkleber
3) Zukaufteile
Motor
Lager/Führungen
Abstandshülsen
Kunststoffschrauben

## Slide 6: Greifermechanik - Funktion
Hauptaufgabe:
Auf- und Abnahme von Last in Form eines Paketes
Halten der Last und Transport von Punkt A nach B
Gewährleistung der Sicherheit der Passanten

## Slide 7: Greifermechanik - Konzepte
1. Konzept:
Motor öffnet mittels Schnur ein Scherensystem
Feder wirkt dem entgegen und hält die Last
Vorteile:
simpler Aufbau
Geringer Bauraum
Fail-Safe Prinzip
Nachteile:
Präzision beim Ansteuern der Last notwendig
Rutschfestigkeit ungewiss
Federdimensionierung und Lebensdauer ungewiss

## Slide 8
Greifermechanik - Konzepte
6
2. Konzept:
Motor öffnet und schließt mittels Hubzylinder Greifarme
Vorteile:
simpler Aufbau
Steifigkeit durch Hubzylinder
Greifarmbreite beliebig einstellbar
Nachteile:
Präzision beim Ansteuern der Last notwendig
Rutschfestigkeit ungewiss
Großer Bauraum durch Hubzylinder

## Slide 9: Greifermechanik - Konzepte
3. Konzept:
Knickgelenk an dessen Ende ein Magnet hängt
Knickgelenk wird mittels 2 Motoren bewegt
Vorteile:
Geringe Präzision benötigt
Höhere Zuverlässigkeit ohne Reibungskomponente
Nachteile:
Hohe Gesamtmasse durch zweiten Motor und Magnet
Max. Paketmasse niedrig
Kamera und Sensorposition schwer zentrierbar

## Slide 10: Greifermechanik – Konzeptauswahl
Auswahl: 2. Konzept
Hubzylinder bringt stabilisierenden Faktor
Stabile und simple Bauweise
Geringes Gewicht
Mehr Spielraum bei der Last

## Slide 11: Greifermechanik – Berechnung
Benötigte Normalkraft:
Hubzylinderkraft wirkt in Form von Normalkraft auf Last
Abhängig von Gewichtskraft und Haftreibwert
Ungefährer Reibwert von 0,3
Lastgewicht von 100g
Sicherheitsfaktor von 1,8
Ergebnis: FN = 3N

## Slide 12: Greifermechanik – Hubzylinderkraft
Benötigte Hubzylinderkaft:
Hebelgesetze mit Normalkraft anwenden
Maximale Hebellänge in senkrechter Stellung
Verhältnis von a:b = 1:1
Ergebnis: FZ = 6N

## Slide 13: Greifermechanik – Vom Modell zum ersten Exemplar

## Slide 14: Anforderungen an die Software-Architektur
Verbaute Aktoren:
Elektrischer Hubzylinder
Flight Controller
Verbaute Sensoren:
Ultrashallsensor
Global Positioning Sensor (GPS)
Kamera

## Slide 15: Anforderungen an die Software-Architektur
Positionierung an der Drohne
Unter der Drohne mit Sicht auf das Paket
Alternative
Lidar -> sehr teuer jedoch genauer
Warum Ultraschall?
Sehr genau auf geringe Entfernungen
Leicht
Günstig
Wie Funktioniert dieser?
Akustischer Signallaufzeitsensor

## Slide 16: Anforderungen an die Software-Architektur
Braucht Sichtlinie zu mindestens 4 GPS Satelliten
Genau auf ca. 10 Meter
Wird benutzt um das ungefähre Ziel zu finden
Positioniert oben auf der Drohne
Verbunden mit dem Flight Controller
Bereitstellung der Koordinaten über eine ROS Node

## Slide 17: Anforderungen an die Software-Architektur
Raspberry Pi Camera Module
Verbindung über SCI-Port
Sehr guter Software Support
Anforderungen:
Mindestens 720p
Farbsensor
Klein und leicht
Kompatibel mit Raspberry Pi

## Slide 18: Anforderungen an die Software-Architektur
Elektrischer Hubzylinder
Spindelantrieb
60 mm Hubweg
Kriterien:
Komplexität
Robustheit
Gewicht
Effizienz
Fehleranfälligkeit

## Slide 19: Anforderungen an die Software-Architektur
Sehr komplex mit dem Raspberry Pi alleine
PX4 Flight Controller
Verbunden über den Serial Port mit dem Raspberry Pi
Anforderungen:
Steuerung und Regelung der Drohne
Stellt die Daten als ROS Node da
Ansteuerbar über ROS als auch über Fernbedienung

## Slide 20: Anforderungen an die Software-Architektur
Flexibilitätsanforderung:
  Erweiterbarkeit
Stabilitätsanforderung:
  Fehlerrobust
Perfomanceanforderung:
  Resourcenschonend
  Geringe Antwortzeiten, keine Echtzeit notwendig
Echtzeit-Debugging
Gut dokumentiertes Framework

## Slide 21: Features
Bildverarbeitung
  OpenCV
Kommunikation mit der Drone
  ROS
Lesen von Sensordaten
  Ultraschall, Seriell
Steuerung der Aktoren
  Binärer, digitaler Hardware-Ausgang
Logik des Gesamtablaufs
Programmiersprache: Python

## Slide 22: 1. Ansatz: Monolithische Single Application
Hauptskript zur zentralen Steuerung
Modulaufruf für einzelne Features
Problem
  gleichzeitiges Verarbeiten von Daten
  Warten auf Daten von Untermodulen
Lösung: Multithreading
  Kompliziert
  Daten-Konfliktanfällig
  Schwer erweiterbar

## Slide 23: 2. Ansatz: Serviceorientierte Architektur
Aufteilung aller Funktionalitäten in autonome Module
Anbindung an einen Service Bus
Publisher/Subscriber-Konzept als Schnittstelle
  Module können in Topics Daten veröffentlichen
  Module können Topics abonnieren

## Slide 24: Implementierung in ROS
ROS: Robot Operating System
  Skalierbarkeit, Erweiterbarkeit

## Slide 25: Bilderkennung
Ablauf:
  HSV-Transformation
  Farblich Filter‘n
  Bild Differenzieren
  Hought Transformation
  Konturen nach Vierecken filtern
Bibliothek: OpenCV
Frequenz von 10 Hz
640x480p
Camera Image Progressing Node.
Mittelpunkt und Drehung werden gepublished

## Slide 26: Hough Transformation

## Slide 27: Relative Position bestimmen
a/b* = Bildpunkte in
x/y Richtung
x/y* = erkannte Punkte
a/b = Öffnungswinkel

## Slide 29: Programmablauf

## Slide 30: Quellen
[DERFOPPS2020] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hough_transform_diagram.png
Abrufdatum 13.07.2020
MartinezFernández13] Martinez, A.; Fernández, E.: Learning ROS for robotics programming. S. 67, 2013.