## Slide 1: Studentische Projektarbeit “Parcelcopter”
Hannes Pfitzner, Joachim Hecker,
Sebastian Bobrzyk und Jakob Englert
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Prof. E.h. P. Eberhard
M.Sc. W. Luo
Modellierung, Simulation,
Optimierung und Bau
eines Quadrocopters
Notes: ITM Slide Design

## Slide 2: Einleitung
Quelle: flyzipline

## Slide 3: Gliederung
Gliederung:
Greifermechanik
Sensorik
Aktorik
Software-Architektur
Bilderkennung
Programmablauf

## Slide 4: Greifermechanik - Ziel
Ziel des konstruktiven Parts:
  Konstruktion eines Greifarms
  Modular montierbar
  Funktionssicherheit
  Dauerfestigkeit
  Stabilität
  Geringes Gewicht

## Slide 5: Greifermechanik - Vorgaben
Gesetzeslage:
  Max. Gewicht von 2 kg
  Mechanik + Last Gewicht ca. 500g
Materialvorgabe:
  Plexiglas (3mm & 6mm)
  Metallschrauben
  Kunststoffkleber
Zukaufteile:
  Motor
  Lager/Führungen
  Abstandshülsen
  Kunststoffschrauben

## Slide 6: Greifermechanik - Funktion
Hauptaufgabe:
  Auf- und Abnahme von Last in Form eines Paketes
  Halten der Last und Transport von Punkt A nach B
  Gewährleistung der Sicherheit der Passanten

## Slide 7: Greifermechanik - Erstes Konzept
Erstes Konzept:
  Motor öffnet mittels Schnur ein Scherensystem
  Feder wirkt dem entgegen und hält die Last
Vorteile:
  simpler Aufbau
  Geringer Bauraum
  Fail-Safe Prinzip
Nachteile:
  Präzision beim Ansteuern der Last notwendig
  Rutschfestigkeit ungewiss
  Federdimensionierung und Lebensdauer ungewiss

## Slide 8: Greifermechanik - Zweites Konzept
Zweites Konzept:
  Motor öffnet und schließt mittels Hubzylinder Greifarme
Vorteile:
  simpler Aufbau
  Steifigkeit durch Hubzylinder
  Greifarmbreite beliebig einstellbar
Nachteile:
  Präzision beim Ansteuern der Last notwendig
  Rutschfestigkeit ungewiss
  Großer Bauraum durch Hubzylinder

## Slide 9: Greifermechanik - Drittes Konzept
Drittes Konzept:
  Knickgelenk an dessen Ende ein Magnet hängt
  Knickgelenk wird mittels 2 Motoren bewegt
Vorteile:
  Geringe Präzision benötigt
  Höhere Zuverlässigkeit ohne Reibungskomponente
Nachteile:
  Hohe Gesamtmasse durch zweiten Motor und Magnet
  Max. Paketmasse niedrig
  Kamera und Sensorposition schwer zentrierbar

## Slide 10: Greifermechanik - Konzeptauswahl
Auswahl: Zweites Konzept
Überzeugende Aspekte des zweiten Konzepts:
  Hubzylinder bringt stabilisierenden Faktor
  Stabile und simple Bauweise
  Geringes Gewicht
  Mehr Spielraum bei der Last

## Slide 11: Greifermechanik - Berechnung
Benötigte Normalkraft:
  Hubzylinderkraft wirkt in Form von Normalkraft auf Last
  Abhängig von Gewichtskraft und Haftreibwert
  Ungefährer Reibwert von 0,3
  Lastgewicht von 100g
  Sicherheitsfaktor von 1,8
Ergebnis: FN = 3N

## Slide 12: Greifermechanik - Berechnung
Benötigte Hubzylinderkraft:
  Hebelgesetze mit Normalkraft anwenden
  Maximale Hebellänge in senkrechter Stellung
  Verhältnis von a:b = 1:1
Ergebnis: FZ = 6N

## Slide 13: Greifermechanik – Vom Modell zum ersten Exemplar

## Slide 14: Sensorik und Aktorik
Verbaute Sensoren:
Ultraschallsensor
Global Positioning Sensor (GPS)
Kamera
Verbaute Aktoren
Elektrischer Hubzylinder
Flight Controller

## Slide 15: Ultraschallsensor
Warum Ultraschall?
Sehr genau auf geringe Entfernung
Leicht
Günstig
Wie funktioniert dieser?
Akustischer Signallaufzeitsensor
Positionierung der Drohne
Unter der Drohne mit Sicht auf das Paket
Alternative:
Lidar -> sehr teuer jedoch genauer

## Slide 16: Global Positioning System (GPS)
Positioniert auf der Drohne
Verbunden mit dem Flight Controller
Bereitstellung der Koordinaten über eine ROS Node
Benötigt Sichtlinie zu mindestens 4 GPS Satelliten
Genau auf etwa 10 Meter
Wird benutzt um das üngefähre Ziel zu finden

## Slide 17: Kamera
Anforderungen:
Mindestens 720p
Farbsensor
Klein und leicht
Kompatibel mit Raspberry Pi
Raspberry Pi Camera Module
Verbindung über SCI-Port
Sehr guter Software Support

## Slide 18: Elektrischer Hubzylinder
Kriterien:
Komplexität
Robustheit
Gewicht
Effizienz
Fehleranfälligkeit
Elektrischer Hubzylinder:
Spindelantrieb
60 mm Hubweg

## Slide 19: Flight Controller
Anforderungen:
Steuerung und Regelung der Drohne
Stellt die Daten als ROS Node zur Verfügung
Ansteuerbar über ROS als auch über die Fernbedienung
Sehr komplex mit nur dem Raspberry Pi
PX4 Flight Controller
Verbunden über den Serial Port mit dem Raspberry Pi

## Slide 20: Anforderungen an die Software-Architektur
Flexibilitätsanforderung:
  Erweiterbarkeit
Stabilitätsanforderung:
  Fehlerrobust
Perfomanceanforderung:
  Resourcenschonend
  Geringe Antwortzeiten, keine Echtzeit notwendig
Echtzeit-Debugging
Gut dokumentiertes Framework

## Slide 21: Features
Bildverarbeitung
  OpenCV
Kommunikation mit der Drone
  ROS
Lesen von Sensordaten
  Ultraschall, Seriell
Steuerung der Aktoren
  Binärer, digitaler Hardware-Ausgang
Logik des Gesamtablaufs
Programmiersprache: Python

## Slide 22: Erster Ansatz: Monolithische Single Application
Hauptskript zur zentralen Steuerung
Modulaufruf für einzelne Features
Problem
  gleichzeitiges Verarbeiten von Daten
  Warten auf Daten von Untermodulen
Lösung: Multithreading
  Kompliziert
  Daten-Konfliktanfällig
  Schwer erweiterbar

## Slide 23: Zweiter Ansatz: Serviceorientierte Architektur
Aufteilung aller Funktionalitäten in autonome Module
Anbindung an einen Service Bus
Publisher/Subscriber-Konzept als Schnittstelle
  Module können in Topics Daten veröffentlichen
  Module können Topics abonnieren

## Slide 24: Implementierung in ROS
ROS: Robot Operating System
  Skalierbarkeit, Erweiterbarkeit

## Slide 25: Bilderkennung
Ablauf:
  HSV-Transformation
  Farblich Filter‘n
  Bild Differenzieren
  Hought Transformation
  Konturen nach Vierecken filtern
Bibliothek: OpenCV
Frequenz von 10 Hz
640x480p
Camera Image Progressing Node.
Mittelpunkt und Drehung werden gepublished

## Slide 26: Relative Position bestimmen
a/b* = Bildpunkte in
x/y Richtung
x/y* = erkannte Punkte
a/b = Öffnungswinkel

## Slide 29: Ablauf

## Slide 30: Quellen
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
[DERFOPPS2020] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hough_transform_diagram.png
Abrufdatum 13.07.2020
MartinezFernández13] Martinez, A.; Fernández, E.: Learning ROS for robotics programming. S. 67, 2013.